## Slide 1: 机械课程设计

## Slide 2
a: 81mm
b: 354mm
c: 232mm
d: 332mm
e: 356mm
f: 89mm
s: 450mm
H: 632mm

## Slide 3
行程阻力Fr：2420N
行程S:450mm 行程角：45°
往复次数N：40min-1
形成速比系数K:1.15
减速器采用1齿轮减速传动
极位夹角θ：12° 最小传动角：45°

## Slide 4
极位夹角θ：12.01
行程角φ：44.94°
最小传动角γ：45°
行程S: 449.42mm
高度H: 631.85mm
行程误差：0.12％

## Slide 5
Vf=2NS/60=599.23mm/s=0.59923m/s
ωc=1.02 nAB=40/min
Pw=FrVf=1450.14w
电动机选择Y132S-8三相异步电动机
P额=2.2kW n额：750r/min
中心高：132mm 基座长度：S
轴径：38mm 键槽宽：10mm
轴伸长度：80mm
传动比i：n额/nAB=18.75
ŋ总=Pw/P额=0.659 ŋ连杆=0.95
ŋ减速机=ŋ总/ŋ连杆=0.694

## Slide 6
采用展开式二级减速器
i1≈1.3~1.4i2 取1.3
⇒i1=4.94 i2=3.80 i=18.77

## Slide 7
P输出轴=Pw/(ŋ连杆∙ŋ联轴器2)=1590.06w
T输出轴=P输出轴/2лn=379.60N∙M
ŋ减速器=0.93
P输入轴=P输出轴/ŋ减速器=1709.74w
T输入轴=P输入轴/2лn额=21.77N∙M
联轴器1选用蛇形弹簧联轴器
ŋ联轴器1=0.98
联轴器2选用摩擦式安全联轴器
ŋ联轴器2=0.96

## Slide 8
参数 | 说明 | 高速齿轮副 | 低速齿轮副
mn | 模数（mm） | 2.5 | 4.0
β | 螺旋角 | 16°19′33″（≈16.33°） | 16°15′36″（≈16.26°）
i | 传动比 | 4.95 | 3.80
Z | 齿数（小/大） | 20 / 99 | 20 / 76
d | 分度圆直径（mm） | 52.101 / 257.899 | 82.449 / 316.666
a | 中心距（mm） | 155 | 200
b | 齿宽（mm）（小/大） | 57 / 50 | 87 / 80
σH | 接触应力（MPa） | 327.8 | 366.1
[σ]H | 许用接触应力（MPa） | 399 | 437
σF | 弯曲应力（MPa） | 34.2 / 29.6 | 40.2 / 37.3
[σ]F | 许用弯曲应力（MPa） | 192 / 152 | 192 / 152